## Slide 1
Styrelsemöte 22 augusti 2023
Uppstart av skyddet på bron

## Slide 5
Ny likriktare
Max 3 A

## Slide 9
V
U1
U2
∆U = U1 – U2

## Slide 11
Chart: Avstånd från pelarens centrum, m
| 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 0.10376 | 0.10025 | 0.09419 | 0.0891 | 0.0847 | 0.0808 | 0.0773 | 0.0714 | 0.0664 | 0.0621 | 0.0584 | 0.05508 | 0.0429 | 0.035 | 0.0295

## Slide 12
Chart: Pelare
| 2N | 2S | 3N | 3S | 4N | 4S | 5N | 5S | 6N | 6S
∆U stål (kal) | 90 | 110 | 40 | 75 | 30 | 155 | 150 | 45 | 145 | 95
∆U stål (teor) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
2N 2S 3N 3S 4N 4S 5N 5S 6N 6S

## Slide 13
Chart: Pelare
| 2N | 2S | 3N | 3S | 4N | 4S | 5N | 5S | 6N | 6S
∆Uplast (kal) | 60 | 65 | 30 | 65 | 10 | 110 | 95 | 25 | 70 | 50
∆Uplast (teor) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
2N 2S 3N 3S 4N 4S 5N 5S 6N 6S

## Slide 14
Pelare | On-potential
2N | -1220
2S | -1215
3N | -1220
3S | -1210
4N | -1260
4S | -1240
5N | -1270
5S | -1260
6N | -1280
6S | -1260

## Slide 15: FOTO på skyddad yta
Före
Efter 7 veckor

## Slide 16
Plast 25 mm
Stålrör ca 5mm
Korrosionsprodukter har 5-10 gånger större volym än stål.
Om allt stål korroderar ökar stålrörets tjocklek från 5 till 25-50 mm.
Detta gör att betongen mellan stålrör och plast spricker. Detta gäller
ovan vattenlinjen. Under vattenlinjen diffunderar järnjonerna
ut genom betongen.
Om skyddet fungerar kommer inte glipan mellan plastformarna att öka med tiden,
dvs de förzinkade spännbanden kommer inte att tränga in i plasten.

## Slide 17: Slutsatser
Samtliga pelare erhåller skydd.
Uppmätt 3,0 A/3,0 V (-850 mV).
Teoretiskt 3,2 A (-800 mV).
Effekt =3x3x1,3 (30%förlust) = 12 W
Energi/år = 12x24x365 = 105.000 W/år eller 105 kWh.
Avvakta med isskydd på pelare 5N. Se hur skyddsverkan blir på stålröret som blottlagts.
Fakturera Trafikverket innan årsskifte. Totalkostnad blir ca 150.000:-, varav TRV tar 40% dvs ca 60.000:-.

## Slide 18
Mätskåp.
Föranmält till EON.

## Slide 19
Återstående arbete
EON ansluta i mätskåp
Koppla in belysningsstolpe
Installera ny likriktare under bron
Koppla in anod-, katod- och mätkablar
Montera galvade spännanordningar
Diskutera med TRV om behov av isskydd